## Slide 1
1er Taller: “Asistencia técnica en la elaboración de un procedimiento técnico para inyección de sistemas de Generación Distribuida (GD) (a través de Energías Alternativas Renovables) a la red eléctrica en baja y media tensión en Bolivia”
Regulación 482
Expositores : Cláudio Mesquita
Armando Silva Filho
Empresa : Econel Engenharia
Fecha : 19 de febrero
La Paz, Bolivia
2020
Notes: Solo se modifica el texto y no las imágenes

## Slide 2
Agencia Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL
RESOLUCIÓN NORMATIVA N ° 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012
Establece las condiciones generales para el acceso de microgeneración y mini-generación distribuida a los sistemas de distribución de electricidad, al sistema de compensación de energía eléctrica, y toma otras disposiciones.

## Slide 3
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1 - Establecer las condiciones generales para el acceso de microgeneración y mini-generación distribuidas a los sistemas de distribución de energía eléctrica y al sistema de compensación de energía eléctrica.
Art. 2 - Para los propósitos de esta Resolución, se adoptan las siguientes definiciones:
I - microgeneración distribuida: planta generadora de energía eléctrica, con una potencia instalada menor o igual a 75 kW y que utiliza cogeneración calificada, de acuerdo con las regulaciones ANEEL, o fuentes renovables de energía eléctrica, conectadas a la red de distribución a través de instalaciones de unidades de consumo ;

## Slide 4
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
II - mini-generación distribuida: planta generadora de energía eléctrica, con una potencia instalada superior a 75 kW y menor o igual a 5 MW y que utiliza cogeneración calificada, de acuerdo con las regulaciones de ANEEL, o fuentes de energía eléctrica renovable, conectadas a la red de distribución a través de instalaciones de unidades de consumo;
III - sistema de compensación de energía eléctrica: un sistema en el que la energía activa inyectada por una unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida se proporciona, a través de un préstamo gratuito, al distribuidor local y posteriormente se compensa con el consumo de electricidad activa;

## Slide 5
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
IV - mejora: instalación, reemplazo o renovación de equipos en instalaciones de distribución existentes, o la adecuación de estas instalaciones, para mantener la provisión de servicios de electricidad adecuados;
V - refuerzo: instalación, reemplazo o renovación de equipos en instalaciones de distribución existentes, o la adecuación de estas instalaciones, para aumentar la capacidad de distribución, la confiabilidad del sistema de distribución, la vida útil o para conectar a los usuarios;

## Slide 6
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
VI - empresa con múltiples unidades de consumo: caracterizada por el uso de electricidad de forma independiente, en el que cada fracción con uso individualizado constituye una unidad de consumo y las instalaciones para servir áreas de uso común constituyen una unidad de consumo distinta, que es responsabilidad del condominio, de la administración o del propietario de la empresa, con microgeneración o minigeneración distribuida, y siempre que las unidades de consumo estén ubicadas en la misma propiedad o en propiedades contiguas, está prohibido el uso de vías públicas, espacio aéreo o subterráneos y propiedades no propias miembros de la empresa;

## Slide 7
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
VII - generación compartida: caracterizada por la reunión de consumidores, dentro de la misma área de concesión o permiso, a través de un consorcio o cooperativa, compuesto por una persona física o jurídica, que tiene una unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida en una ubicación diferente de las unidades de consumo en qué energía excedente será compensada;
VIII - autoconsumo remoto: caracterizado por unidades de consumo propiedad de la misma Entidad legal, incluida la oficina central y la sucursal, o Individuo que tiene una unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida en una ubicación diferente de las unidades de consumo, dentro de la misma área de concesión o permiso, en el que se compensará el excedente de energía.

## Slide 8
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
§ 1º - Se prohíbe la clasificación como microgeneración o minigeneración distribuida de las plantas generadoras que ya han estado sujetas a registro, concesión, permiso o autorización, o que han entrado en operación comercial o han tenido su electricidad contabilizada bajo el CCEE o directamente comprometida con el concesionario. o permiso de distribución de energía eléctrica, y el distribuidor debe identificar estos casos.
§ 2º - La prohibición mencionada en el Párrafo 1 no se aplica a las empresas que hayan presentado una solicitud de acceso, según los términos de la Sección 3.7 del Módulo 3 de PRODIST, en una fecha anterior a la publicación de este reglamento.

## Slide 9
CAPITULO II - ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Art. 3 - Los distribuidores deben adaptar sus sistemas comerciales y elaborar o revisar las normas técnicas para tratar el acceso a la microgeneración y la minigeneración distribuida, utilizando como referencia los Procedimientos de Distribución de Electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional - PRODIST, las normas técnicas brasileñas y, complementariamente, normas internacionales.
§ 1º - El plazo para que el distribuidor realice los cambios a los que se hace referencia en el capítulo y publique las normas técnicas referidas en su dirección electrónica es de 240 (doscientos cuarenta) días, contados a partir de la publicación de esta Resolución.
§ 2º - Después del término del Párrafo 1, el distribuidor debe cumplir con las solicitudes de acceso para microgeneradores y mini generadores distribuidos bajo los términos de la Sección 3.7 del Módulo 3 de PRODIST.

## Slide 10
CAPITULO II - ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Art. 4 - No es necesario firmar contratos de uso y conexión como centro generador para los participantes en el sistema de compensación de energía eléctrica, bajo los términos del Capítulo III, con la emisión por parte del Distribuidor de la Relación Operativa para microgeneración y conclusión del Acuerdo Operativo para la mini-generación, bajo los términos de la Sección 3.7 del Módulo 3 de PRODIST.
§ 1º - La potencia instalada de la microgeneración y la minigeneración distribuida se limita a la potencia disponible para la unidad de consumo a la que se conectará la planta generadora, de conformidad con el artículo LX, art. 2 de la Resolución Normativa N ° 414, de 9 de septiembre de 2010.

## Slide 11
CAPITULO II - ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
§ 2º - Si el consumidor desea instalar una planta generadora con una potencia superior al límite establecido en el §1, debe solicitar un aumento de la potencia disponible, de conformidad con el art. 27 de la Resolución Normativa N ° 414, de 9 de septiembre de 2010, se prescinde del aumento de la carga instalada.
§ 3º - La división de una planta generadora en unidades más pequeñas está prohibida para ajustarse a los límites de potencia para microgeneración o minigeneración distribuida, y el distribuidor debe identificar estos casos, solicitar el reajuste de la instalación y, si no se cumple, negar el cumplimiento del Sistema de compensación de energía eléctrica.

## Slide 12
CAPITULO II - ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
§ 4º - Para determinar el límite de la potencia instalada de la planta generadora ubicada en una empresa de múltiples unidades de consumo, se debe considerar la potencia provista por el distribuidor para servir a la empresa.
§ 5º - Para la solicitud de suministro inicial de una unidad de consumo que incluye microgeneración o minigeneración distribuida, el distribuidor debe respetar los plazos establecidos en la Sección 3.7 del Módulo 3 de PRODIST para emitir la información o la opinión de acceso, así como los plazos de ejecución para trabajos previstos en la Resolución Normativa No. 414, de 9 de septiembre de 2010.

## Slide 13
CAPITULO II - ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
§ 6º - Para los casos de empresas con múltiples unidades de consumo y generación compartida, la solicitud de acceso debe ir acompañada de una copia de un instrumento legal que demuestre el compromiso de solidaridad entre los miembros.
Art. 5 - Al conectar una nueva unidad de consumo con microgeneración distribuida o mini-generación, o en el caso del § 2 del art. 4, se aplican las reglas de participación financiera del consumidor definidas en un reglamento específico.

## Slide 14
CAPITULO II - ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
§ 1º - Los costos de cualquier mejora o refuerzo en el sistema de distribución debido únicamente a la conexión de microgeneración distribuida no deben ser parte del cálculo de la participación financiera del consumidor, siendo totalmente asumido por el distribuidor, excepto en el caso de la generación compartida.
§ 2º - Los costos de cualquier mejora o refuerzo en el sistema de distribución debido únicamente a la conexión de mini-generación distribuida deben ser parte del cálculo de la participación financiera del consumidor.

## Slide 15
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
Art. 6 - Los consumidores responsables de la unidad de consumo pueden adherirse al sistema de compensación de energía eléctrica.
I - con microgeneración o mini-generación distribuida;
II - miembro de una empresa de múltiples unidades de consumo;
III - caracterizado como generación compartida;
IV - caracterizado como autoconsumo remoto.

## Slide 16
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
§ 1º - Para fines de compensación, la energía activa inyectada en el sistema de distribución por la unidad de consumo se asignará como un préstamo gratuito al distribuidor, y la unidad de consumo tendrá ahora un crédito en la cantidad de energía activa que se consumirá durante un período de 60 (sesenta) meses.
§ 2º - La adhesión al sistema de compensación de energía eléctrica no se aplica a consumidores libres o especiales.

## Slide 17
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
Art. 6A - A el distribuidor del no puede incluir a los consumidores en el sistema de compensación de energía eléctrica en los casos en que se detecte, en el documento que acredite la posesión o propiedad de la propiedad donde está instalada la microgeneración o mini-generación distribuida, que el consumidor ha alquilado o terrenos arrendados, lotes y propiedades en condiciones en las cuales el monto del alquiler o arrendamiento es en reales por unidad de electricidad.
Art. 7 - En la facturación de una unidad de consumo que es parte del sistema de compensación de energía eléctrica, se deben observar los siguientes procedimientos:

## Slide 18
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
I - al menos, la cantidad que se refiere al costo de disponibilidad para el consumidor del grupo B, o la demanda contratada para el consumidor del grupo A, según sea el caso;
II - en el caso de una unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida, excepto las mencionadas en el punto II del art. 6, la facturación debe considerar la energía consumida, menos la energía inyectada y el crédito eventual de la energía acumulada en los ciclos de facturación anteriores, por costo de tarifa, cuando corresponda, en la que deben aplicarse todos los componentes de la tarifa en R $ / MWh. ;

## Slide 19
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
III - en el caso de una unidad de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida a que se refiere el punto II del art. 6, la facturación debe considerar la energía consumida, deduciendo el porcentaje de exceso de energía asignado a esta unidad de consumo y el eventual crédito de energía acumulada en ciclos de facturación anteriores, por correo de tarifa, cuando corresponda, en la que se deben aplicar todos los componentes tarifa en R $ / MWh;
IV - el excedente de energía es la diferencia positiva entre la energía inyectada y la consumida, excepto en el caso de múltiples unidades de consumo, donde el excedente es igual a la energía inyectada;

## Slide 20
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
V - cuando el crédito de energía acumulado en ciclos de facturación anteriores se utiliza para compensar el consumo, no se debe cobrar al saldo actual la cantidad de energía equivalente al costo de disponibilidad, aplicada a los consumidores del grupo B;
VI - el excedente de energía que no se ha compensado en la propia unidad de consumo puede utilizarse para compensar el consumo de otras unidades de consumo, observando la clasificación como una empresa con múltiples unidades de consumo, generación compartida o autoconsumo remoto;

## Slide 21
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
VII - en el caso de una unidad de consumo en un lugar que no sea de generación, la facturación debe considerar la energía consumida, menos el porcentaje de energía excedente asignada a esa unidad de consumo y cualquier crédito de energía acumulado en ciclos de facturación anteriores, por tarifa por bloque horario, cuando si corresponde, sobre el cual deben aplicarse todos los componentes de la tarifa en R $ / MWh;

## Slide 22
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
VIII - el titular de la unidad de consumo donde está instalada la microgeneración distribuida o mini-generación debe definir el porcentaje de exceso de energía que se destinará a cada unidad de consumidor que participa en el sistema de compensación de energía eléctrica, y puede solicitar el cambio con el distribuidor, siempre que se realice por escrito, al menos 60 (sesenta) días antes de su aplicación y, en el caso de una empresa con múltiples unidades de consumo o generación compartida, acompañada de una copia de un instrumento legal que demuestre el compromiso de solidaridad entre los miembros;

## Slide 23
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
IX - para cada unidad de consumo que participa en el sistema de compensación de electricidad, después de que la compensación de energía haya finalizado dentro del mismo ciclo de facturación, los créditos restantes deben permanecer en la unidad de consumo a la que fueron asignados;
X - cuando la unidad de consumo donde se produjo la generación excedente se factura en el modo convencional, los créditos generados deben considerarse como generación en un período de menor actividad en caso de que se utilicen en otra unidad de consumo

## Slide 24
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
XI - en cada unidad de consumo que participa en el sistema de compensación de energía eléctrica, la compensación debe ocurrir primero en la estación tarifaria donde se produjo la generación y, posteriormente, en las otras estaciones tarifarias, debe observarse la relación entre los valores de las tarifas energéticas. TE (R $ / MWh), publicado en las Resoluciones Homologativas que aprueban los procesos tarifarios, si los hay;
XII - los créditos de energía activa vencen en 60 (sesenta) meses después de la fecha de facturación y se revertirán a favor de la moderación de tarifas sin que el consumidor tenga derecho a ninguna forma de compensación después de este período;

## Slide 25
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
XIII - los créditos de energía activa existentes en el momento de la terminación de la relación contractual del consumidor deben ser contabilizados por el distribuidor a nombre del titular de la unidad de consumo respectiva durante un período máximo de 60 (sesenta) meses después de la fecha de facturación, a menos que haya otra unidad consumidor bajo la misma propiedad y en la misma área de concesión, en cuyo caso se permite la transferencia de los créditos restantes;
XIV - además de la información definida en la Resolución Normativa No. 414 de 2010, la factura para los consumidores que tienen microgeneración o mini-generación distribuida debe contener, para cada ciclo de facturación:

## Slide 26
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
a) información sobre la participación de la unidad de consumo en el sistema de compensación de electricidad;
b) el saldo anterior de créditos en kWh;
c) la energía eléctrica activa consumida, por bloque horario;
d) la electricidad activa inyectada, por estación tarifaria;
e) historial de electricidad activa consumida e inyectada en los últimos 12 ciclos de facturación;
f) los créditos totales utilizados en el ciclo de facturación, desglosados por unidad de consumo;
g) el total de créditos vencidos en el ciclo de facturación;
h) el saldo acreedor actualizado;
i) la próxima cuota del saldo actualizado de créditos a vencer y el ciclo de facturación en el que ocurrirá;

## Slide 27
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
XV - la información que figura en el artículo XIV se puede proporcionar al consumidor, a discreción del distribuidor, mediante una declaración específica adjunta a la factura, correo electrónico o disponible en Internet en un espacio de acceso restringido, en cuyo caso la factura debe contener al menos la información enumerada en los elementos "a", "c", "d" y "h" de dicho elemento;
XVI - para las unidades de consumo registradas en el sistema de compensación de electricidad que no tienen microgeneración o minigeneración distribuida instalada, además de la información sobre su participación en el sistema de compensación de energía, la factura debe contener los créditos totales utilizados en la unidad de consumo correspondiente por puesto arancelario, si lo hay;

## Slide 28
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
XVII - para las unidades de consumo servidas a voltaje primario con equipos de medición instalados en el secundario de los transformadores, la pérdida debida a la transformación de la energía inyectada por esta unidad de consumo debe deducirse, de conformidad con el art. 94 de la Resolución Normativa N ° 414, de 9 de septiembre de 2010;
XVIII - los créditos se determinan en términos de electricidad activa, cuyo monto no está sujeto a cambios en las tarifas de electricidad;
XIX - para las unidades de consumo clasificadas en la subclase residencial de bajos ingresos, primero se deben aplicar las reglas de facturación previstas en este artículo y luego los descuentos otorgados según lo establecido en la Resolución Normativa No. 414 de 2010.

## Slide 29
CAPITULO III - SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA
§ 1º - Los efectos tarifarios resultantes del sistema de compensación de energía eléctrica se contemplarán en los Procedimientos de Regulación de Tarifas - PRORET.
§ 2 - La recaudación de las banderas de tarifas debe realizarse sobre el consumo de electricidad activa a facturar, de conformidad con este artículo.

## Slide 30
CAPITULO IV - MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Art. 8 - El distribuidor es técnica y financieramente responsable del sistema de medición para la microgeneración distribuida, de acuerdo con las especificaciones técnicas de PRODIST.
§ 1º - Los costos de adaptar el sistema de medición para la conexión de mini generación distribuida y generación compartida son responsabilidad del interesado.
§ 2º - Los costos de ajuste a que se refiere el §1º corresponden a la diferencia entre los costos de los componentes del sistema de medición requeridos para el sistema de compensación de energía eléctrica y los componentes del sistema de medición convencional utilizado en unidades de consumo del mismo nivel de tensión

## Slide 31
CAPITULO IV - MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Art. 9 - Después del ajuste del sistema de medición, el distribuidor será responsable de su operación y mantenimiento, incluidos los costos de eventual reemplazo o ajuste.
Art. 10 - El distribuidor debe adaptar el sistema de medición e iniciar el sistema de compensación de energía eléctrica dentro del plazo para la aprobación del punto de conexión, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en la sección 3.7 del Módulo 3 de PRODIST.

## Slide 32
CAPITULO V - RESPONSABILIDADES POR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO
Art. 11 - Las disposiciones del caput y el punto II del art. 164 de la Resolución Normativa N ° 414 del 9 de septiembre de 2010, en el caso de daños en el sistema de distribución eléctrica que se demuestre que son causados por microgeneración o fomentan la minigeneración distribuida.
Art.12 - Las disposiciones del art. 170 de la Resolución Normativa nº 414, de 2010, en caso de que el consumidor genere electricidad en su unidad de consumo sin observar las normas y estándares del distribuidor local.
Párrafo único - Si se comprueba que hubo una irregularidad en la unidad de consumo, bajo el caput, los créditos de energía activa generada en el período respectivo no pueden utilizarse en el sistema de compensación de electricidad.

## Slide 33
CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 13 - El distribuidor es responsable de recopilar información de las unidades de consumo que participan en el sistema de compensación de electricidad y enviar datos para su registro en ANEEL, de acuerdo con el modelo disponible en el sitio web de la Agencia.
Párrafo único - Los datos para el registro deben enviarse hasta el 10 (diez) de cada mes, conteniendo los datos de las unidades de consumo con microgeneración o mini-generación distribuida que entraron en funcionamiento en el mes anterior.
Art. 13A - A el distribuidor del debe poner a disposición, a partir del 1 de enero de 2017, un sistema electrónico que permita al consumidor enviar la solicitud de acceso, de todos los documentos enumerados en los anexos de la Sección 3.7 del Módulo 3 de PRODIST, y el monitoreo cada paso del proceso.

## Slide 34
CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 13B - Las disposiciones de la Resolución Normativa N ° 414 de 2010 se aplican a las unidades de consumo que participan en el sistema de compensación de energía de manera complementaria.
Art. 14 - Las revisiones 4 del Módulo 1 - Introducción, y 4 del Módulo 3 - Acceso al sistema de distribución, de PRODIST, se aprueban para contemplar la inclusión de la Sección 3.7 - Acceso a la microgeneración micro y distribuida con las adaptaciones necesarias en este módulo.
Art. 15 - ANEEL revisará esta Resolución hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 16 - La presente Resolución entrará en vigencia en la fecha de su publicación.

## Slide 35: Gracias! Eng. Armando Silva Filho e Cláudio Mesquita armandosfilho@gmail.com econel@econel.com.br
La Paz, Bolívia
2020

## Slide 36
Ministerio de Energías
Calle Potosí esquina calle Ayacucho S/N, zona Central
Teléfono: 2188800
www.minenergias.gob.bo
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
Edificio Ex BBA, Av. Camacho Nº 1413 Esq. calle Loayza
Teléfono: 2188800
Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia
Oficina de la Cooperación Alemana al Desarrollo
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Av. Julio C. Patiño Nº 1178, entre calles 17 y 18, Calacoto
Casilla 11400
La Paz, Bolivia
Oficina del Programa de Energías Renovables (PEERR)
Av. Sánchez Bustamante Nº 504 entre calles 11 y 12 de Calacoto
La Paz, Bolivia
T +591 (2) 2119499
F +591 (2) 2119499, int. 102
E johannes.kissel@giz.de
I www.giz.de
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
BMZ Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn, Germany
T +49 (0) 228 99 535 -0
F +49 (0) 228 99 535-3500
poststella@bmz.bund.de
www.bmz.de
BMZ Berlín
Stresemannstraße 94
10963 Berlin, Germany
T +49 (0) 30 18 535 – 0
F +49 (0) 30 18 535-2501
Notes: No hacer modificaciones o inclusiones.